Красноярский край  Саянский район

Агинский  сельский  Совет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2011 г.                               № 24                                   с. Агинское

О порядке установки приборов

учета воды на территории

Агинского сельсовета

На основании Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», в целях социальной защиты населения, совершенствования системы расчетов за холодное и горячее водоснабжение и сокращения нерационального расхода воды в жилых помещениях

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Правила установки приборов квартирного учета расхода холодной и горячей воды в жилых помещениях на территории Агинского сельсовета. (Приложение №1)

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление  вступает в силу со  дня его официального  опубликования в газете «Присаянье».

Глава сельсовета                      В.Е. Иванькин

Приложение № 1

к постановлению

Агинского сельсовета

от 27.05.2011г. № 24

# ПРАВИЛА

Установки приборов квартирного учета

Расхода холодной и горячей воды в жилом фонде

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящие Правила вводятся для реализации Правил предоставления коммунальных услуг, разработанных с целью защиты прав потребителей коммунальных услуг на основе Закона РФ "О защите прав потребителей". Правила определяют порядок установки и ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета расхода горячей и холодной воды и регулируют взаимоотношения между поставщиком и потребителем услуг по подаче холодной и горячей воды и по водоотведению (далее - услуг)
1.2. В настоящих Правилах используются следующие определения: "исполнитель" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы; 
"потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 
"управляющая организация" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом; 
"ресурсоснабжающая организация" (поставщик) - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов.
1.3. Данные Правила обязательны к исполнению всеми организациями, связанными с предоставлением коммунальных услуг в виде холодной и горячей воды на территории , независимо от их ведомственной принадлежности, а также всеми потребителями коммунальных услуг (населением).

2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

2.1. Система коммерческого учета и расчетов за потребленную воду (в т.ч. подогрев воды) основывается на показаниях домовых и квартирных измерительных приборов,

установленных на вводах в здания, жилых помещениях и присоединениях арендаторов и собственников нежилых помещений в соответствии Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"
2.2. Функционирование общедомовой системы учета потребления воды обеспечивается Исполнителем за счет: 
2.2.1. Регулярного технического обслуживания; поверок измерительных приборов, устранения выявленных неисправностей, своевременной замене вышедших из строя приборов, их узлов и деталей. 
2.2.2. Снятия показаний приборов для определения фактического потребления холодной и горячей воды. 
2.3. Потребителю рекомендуется заключить договор на услуги по техническому обслуживанию, ремонту и замене квартирных счетчиков холодной и горячей воды.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ УЧЕТА ВОДЫ (ВОДОСЧЕТЧИКАМ)

3.1. Узел учета воды оборудуется водосчетчиками, зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений и имеющими сертификат Госстандарта об утверждении типа средств измерений. 
3.2. Выбор приборов для использования на узле учета потребителя осуществляет потребитель по согласованию с исполнителем. 
3.3. Каждый прибор учета должен проходить поверку с периодичностью, предусмотренной для него Госстандартом. Приборы учета, у которых истек срок действия поверки и (или) сертификации, а также исключенные из реестра средств измерений, к эксплуатации не допускаются.
3.4. Проектирование, монтаж и эксплуатация узлов учета воды производится в соответствии с требованиями нормативно-технических документов Госстандарта России, Госстроя России, Госэнергонадзора и инструкциями изготовителей средств измерений.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ВОДЫ

4.1. Потребитель, желающий установить приборы квартирного учета воды, может заключить договор на установку приборов учета воды со специализированной организацией, в котором оговаривает конкретные услуги (проектирование, монтаж - наладка, техническое обслуживание, включающее ремонт и своевременную поверку водосчетчиков, и т.д.). 
4.2. Потребитель, либо его представитель обращается с заявлением (форма № 1) к исполнителю, который в течение 10 дней с момента подачи заявления потребителем оказывает услугу подготовки технических условий (обследование места установки проборов учета, выдача технических условий и схем установки приборов учета).
4.3. Потребитель (специализированная организация) на основании выданных технических условий и схемы установки выполняет монтаж госповеренного счетчика. 
При установке потребителем водосчетчика собственными силами и при причинении имущественного и морального вреда другому потребителю (собственнику) потребитель возмещает все убытки в полном объеме. 
При установке водосчетчика специализированная организация составляет в 3-х экземплярах акт выполненных работ в произвольной форме с указанием своих реквизитов, адреса и даты составления акта, места установки и технических характеристик установленного прибора. 
Все расходы по установке приборов учета и проведению сопутствующих работ оплачивает потребитель. 
4.4. Допуск в эксплуатацию узлов учета потребителя осуществляется представителем(ями) исполнителя(ей), о чем составляется соответствующий акт в необходимом количестве экземпляров. Акт допуска в эксплуатацию узла учета воды должен быть утвержден(ы) руководителем(ями) исполнителя(ей). Вызов потребителем представителя(ей) исполнителя(ей) для оформления допуска узла учета в эксплуатацию осуществляется не менее, чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления узла учета, а решение о допуске в эксплуатацию должно быть принято не позднее, чем через 10 дней с момента подачи заявки потребителем. 
4.5. Для допуска узла учета воды в эксплуатацию потребитель (его представитель) должен предъявить: 
- технические условия на установку водосчетчиков; 
- схему установки водосчетчиков; 
- паспорт на приборы узла учета; 
- документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом госповерителя; 
- смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета воды. 
При допуске узла учета в эксплуатацию должны быть проверены: 
- соответствие заводских номеров на приборы учета указанным в их паспортах; 
- соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета диапазонам измеряемых параметров; 
- качество монтажа средств измерений, а также соответствие монтажа требованиям паспортов и схем установки. 
В случае выявления несоответствия требованиям настоящих Правил узел учета в эксплуатацию не допускается и в акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил, положения которых нарушены. 
При допуске в эксплуатацию узла учета потребителя после получения акта (форма № 2), представитель(и) исполнителя(ей) пломбирует(ют) приборы узла учета воды. 
Узел учета потребителя считается допущенным к ведению коммерческого учета воды после подписания Акта представителем(ями) исполнителя(ей) и потребителем. После этого исполнитель(и) вносит(ят) первые показания в ведомость учета показаний приборов узла учета и передает ее для дальнейшего заполнения потребителю (форма № 3). 
Коммерческий учет воды на основе показаний приборов узла учета потребителя осуществляется с момента подписания акта(ов) о его приемке в эксплуатацию. 
4.6. Проведение ремонтных работ на приборах и их поверка осуществляется Потребителем в специализированных организациях, имеющих лицензию на проведение таких работ с обязательным уведомлением Исполнителя и (или) Поставщика. 
Техническое обслуживание, плановые метрологические поверки счетчиков воды, а также ремонт в случае поломки осуществляется за счет потребителя. 
4.7. При возникновении сомнений в точности измерения расхода (объема) воды Исполнитель или Поставщик имеют право проведения внеочередной метрологической поверки счетчиков за свой счет с обязательным предварительным уведомлением потребителей. Если вина Потребителя в неисправности приборов учета не установлена, расходы по ремонту или замене прибора учета несет заявитель (Поставщик или Исполнитель). Если метрологические параметры счетчика воды не соответствуют установленным нормативам или установлена вина Потребителя, то оплата работ по поверке, ремонту или замене счетчика производится за счет Потребителя или организаций, обеспечивающей техническое обслуживание счетчиков воды по договору с потребителем.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ УСЛУГ ПО ПОДАЧЕ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ВОДООТВЕДЕНИЮ ПО ПОКАЗАНИЯМ КВАРТИРНЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ

Порядок расчета и внесения платы гражданами за потребленные коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению по показаниям индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, а также иные взаимоотношения сторон (потребитель, исполнитель, управляющая организация, поставщик) регулируются Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" и действующим жилищным законодательством Российской Федерации.

6. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Потребитель имеет право: 
- отказаться от установки приборов учета и вернуться к ранее установленному порядку учета, при этом демонтажные работы выполняются за счет потребителя; 
- провести внеплановую поверку приборов учета за свой счет с предварительным уведомлением Поставщика. 
6.2. Потребитель обязан: 
- обеспечивать сохранность и работоспособность приборов учета; 
- немедленно сообщать Поставщику и исполнителю о неисправностях и нарушениях в работе приборов учета, повреждениях пломбы и т.д.; 
- обеспечить представителю Поставщика (Исполнителя) беспрепятственный доступ для осмотра приборов учета, если об этом было заранее сообщено, и он имеет служебное удостоверение; 
- самостоятельно регистрировать показания приборов учета и передавать в установленные сроки Поставщику (Исполнителю). 
6.3. Исполнитель обязан: 
- обеспечивать сохранность счетчиков при проведении ремонтных работ в системах холодного и горячего водоснабжения здания; 
- нести ответственность за техническое состояние и эксплуатацию внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения. 
6.4. Специализированная организация несет ответственность: 
- за правильность выбора и установки приборов учета; 
- соответствие выполненных работ нормативно-технической документации; 
- выполнении единой технической политики по внедрению системы учета воды в городе. 
6.5. Поставщик (или Исполнитель) и Потребитель несут ответственность за ненадлежащее выполнение или нарушение настоящих Правил.

Форма № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

на установку (регистрацию) приборов учета

расхода холодной и горячей воды

в квартире (помещении)

От _______________________________________________________________

Проживающего (расположенного) ____________________________________

Наниматель (собственник)квартиры (помещения) _______________________

Прошу установить (зарегистрировать) приборы учета расхода холодной (горячей) воды в количестве _________________________________________

Дата ___________

Подпись (должность) заявителя ________________________________________________

Директору МУП «Агинское»

Третьякову В.Н.

от ______________________

______________________

проживающего по адресу:

______________________

______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать установку приборов учета горячей, холодной воды (ненужное зачеркнуть), заключить или внести необходимые дополнения и изменения в договор горячего, холодного водоснабжения и производить расчеты по оплате за водоснабжение и водоотведение (ненужное зачеркнуть) по показаниям установленных приборов учета.

Обязуюсь беспрепятственно допускать представителей вашей организации к местам установки приборов учета для контрольных считываний показаний приборов и представителей специализированных организаций для их проверки и технического обслуживания.

О времени прихода прошу сообщить заранее по телефонам:

домашний _________________, рабочий ____________________ или письменно не менее чем за три дня.

Дата ______________                                             Подпись ____________

Директору МУП «Агинское»

Третьякову В.Н.

от ______________________

______________________

проживающего по адресу:

______________________

______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять приборы учета горячей, холодной воды (ненужное зачеркнуть) в эксплуатацию, заключить или внести необходимые дополнения и изменения в договор водоснабжения и производить расчет по оплате за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение (ненужное зачеркнуть) по показаниям установленных приборов учета.

Обязуюсь беспрепятственно допускать представителей вашей организации к местам установки приборов учета для контрольных считываний показаний приборов, их проверки и технического обслуживания.

О времени прихода представителей прошу сообщить заранее по телефонам: домашний ______________, рабочий ________________ или письменно не менее чем за три дня.

Дата __________                                                         Подпись _____________

Форма №2

АКТ ввода в эксплуатацию

индивидуальных приборов учета

Мы нижеподписавшиеся:

Представитель “Ресурсоснабжающей организации”  А.И. Машталер

Представитель “Потребителя” ________________________________

произвели проверку вновь установленного прибора учета

холодной воды, горячей воды (ненужное зачеркнуть)

Д= ______ мм, выпуска ________ года

Завод-изготовитель _________________________________________

Заводской № _________

Показания счетчика на день проверки _________________________

Счетчик установлен в помещении ____________________________

Д. №_______ по ул.  ________________________________________

Описание прибора учета:

Ввод Д= _____ мм, запорные вентили (краны) ______ мм

Приборы учета пломбированы _______________________________

Ответственность за сохранность пломбы возлагается на “Потребителя”.

Представитель “Ресурсоснабжающей организации”________ /А.И. Машталер/

Представитель “Потребителя” ___________ /__________ /

Один экземпляр акта получил ________________________________

Форма №3

АКТ ввода в эксплуатацию

коллективного «общедомового» прибора учета

Мы нижеподписавшиеся:

Представитель “Ресурсоснабжающей организации”  А.И. Машталер

Представитель “Потребителя” ________________________________

произвели проверку вновь установленного водомера Д=  ______ мм

выпуска ________ года

Завод-изготовитель _________________________________________

Заводской № _________

Показания водомера  на день проверки _________________________

Водомер установлен в помещении _____________________________

Д. №_______ по ул.  _________________________________________

Дата проведения гос. проверки прибора учета ___________________

Период допуска узла учета в эксплуатацию – до  _________________

Установлена пломба _________________________________________

Ответственность за сохранность пломб на приборах возлагается

на _______________________________________________________

(указать организацию)

Представитель “Ресурсоснабжающей организации”________ /А.И. Машталер/

Представитель “Потребителя” ___________ /__________ /

Один экземпляр акта получил ________________________________